## Slide 1: 배전망 비용 분담

## Slide 2: Why?
Smart-grid  Power on System으로
예측과 게임 이론의 연결 매우 부자연스럽
게임 이론 자체적인 내용이 부실
비용 분담 결과가 다소 애매
단순 PTDF 사용과 결과가 크게 다르지 않음

## Slide 3: 현재 상황
현재 중·단기 수요 예측의 정확도는 93~95% 수준
대부분의 ISO/RTO는 수요 예측을 이용한 조류 흐름 파악으로 배전망 건설 비용을 분담함
국가 및 ISO 별로 구체적인 비용 분담 방법은 다르지만, 대표적인 방법으로 ‘postage stamp method’를 사용 중  peak 시간 대의 전력(기여도)를 기준으로 비용 분담

## Slide 4: 현재 상황의 문제점
신재생에너지가 계통에 침투하면서, 배전망 수요 예측은 더욱 난항 예상  신재생E의 자가소비, 배전망 내부에서 전력 생산
또한, 신재생E가 참여함과 동시에 V2G나 ESS 등 여러가지 배전망 사업체 등장
이에 반해, 현재 비용 분담 방식이 너무 단순함

## Slide 5: 현재 상황의 문제점 예시
A
B
C
A -> B: 1시간 소요
C -> B: 30분 소요
A, C: 수요
B: 접속점

## Slide 6: 현재 상황의 문제점 예시; 상황 (1)
A
B
C
A -> B: 30분 소요
C -> B: 15분 소요
A – B 연결하는 망 신설
A, C: 수요
B: 접속점

## Slide 7: 현재 상황의 문제점 예시; 상황 (1)
A
B
C
A -> B: 30분 소요
C -> B: 15분 소요
A – B 연결하는 망 신설
기존 postage-stamp 방식으로는 C는 A– B 망 비용 분담에 참여 X
체 망 보강 비용  A가 분담
A, C: 수요
B: 접속점

## Slide 8: 현재 상황의 문제점 예시; 상황 (2)
A
B
C
A, C: 수요
B: 접속점
D: 간헐적 수요
D
새로운 수요 D가 선로에 투입
하지만 D는 peak 시간에만 선로를 이용, A는 수시로 선로를 이용
기존 비용 방법에 따르면 D도 A와 똑같이 비용을 분담해야 함

## Slide 9: 이를 해결하기 위한 방법
정확한 비용 분담을 위해, 인근 계통을 대상으로 배전망 설치에 따른 편익을 계산
이후 편익을 기준으로 게임이론을 진행하여 비용 분담
또한, 단순 peak 시간이 아닌 전체 시간에 대하여 비용 분담을 진행해 최대한 공정성을 확보하려고 함

## Slide 10: 해결방법의 또 다른 문제점
근본적으로 배전망의 변동성(신재생E 침투)을 고려하지 않아 비용 분담의 높은 위험성을 내포하고 있음
또한, 시간 단위로 계산을 해도 결과적으로 단순 평균이나 합으로 비용 분담을 해 크게 의미가 없다.  결국 추가 배전망은 peak 시간대의 congestion으로 건설하는 건데 위와 같이 단순 평균을 이용하면 peak 시간대의 가중치가 상대적으로 낮게 측정되는 결과 발생

## Slide 11: 우리 논문의 해결법
확률적 중기 예측을 통하여 신뢰 구간별 수요를 제공  수요를 확률적으로 제공하여 비용 분담 위험성 감소
신뢰 구간별 수요 예측을 input으로 하는 stochastic cooperative game theory를 이용하여 각 참가자의 희소 가치까지 고려한 비용 분담  확률과 편익을 고려한 비용 분담으로 비용 회수 측면에서 공평한 비용 분담 가능
시간 별로 출력된 결과를 Fuzzy weighted average를 이용하여 최종 비용 분담  peak과 off-peak의 가중을 다루게 두어 실용적인 비용 분담 가능

## Slide 12
Parameter Distribution
Multi – Gaussian Distribution
Gibbs Sampling
Quantile Regression
Calculation Profit
Stochastic Cooperative Game Theory
Cost Allocation Results by Period
Fuzzy Weighted Average
FLOW CHART
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Final Allocation Ratio
⑨

## Slide 13: 적용 예시
A
B
C
A, C: 수요
B: 접속점
D: 간헐적 수요
D
④ 까지 진행하면 다음과 같이 quantile 결과가 도출

## Slide 14: 적용 예시
구간 에 대해 편익 (에 따른 stochastic cooperative game theory 진행
구간 에 대해 참가자들 간의 비용 분담 비율이 등장 

## Slide 15: 적용 예시
모든 구간에서의 비용 분담 결과 을 Fuzzy weighted average 로 계산
Aggregated index
Result
최종 비용 분담 결과 를 통해 배전망 비용 분담 진행